ПРОЕКТ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2018 – 2030 ГОДЫ

г. Светогорск

2018 г.

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
«Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Светогорское городское поселение»  Выборгского  района Ленинградской области на 2018 – 2030 годы»

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	
2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское  поселение» Выборгского  района Ленинградской области.	
3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.	
4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское  поселение» Выборгского района Ленинградской области.	
5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области.	
6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области.	
7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области.	
8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования «Светогорское» Выборгского района Ленинградской области.

ВВЕДЕНИЕ

Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения  - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.
Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области обеспечивает:                   						                                      а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области ;			     б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области;           			               		  в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области;							   г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области; 							  д) условия для управления транспортным спросом; 	                                                                                                              е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;                                         						  ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 	                                                                                                                                     з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов.

ПРОГРАММА Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области на 2018 - 2030 годы, разработана на основании следующих документов:	
- Федеральный закон от 29.12.2014 года № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";	
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;	
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,
- Устав МО «Светогорское городское  поселение»  Выборгского муниципального района Ленинградской области,	
- Генеральный план МО «Светогорское городское поселение», был разработан ЗАО «Лимб», утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 г. № 538, на проектный период до 2030 г.	
Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры поселения, на основе, социально – экономического и градостроительного развития, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  муниципального района Ленинградской области. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  муниципального района Ленинградской области и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.	
Цели и задачи программы - развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2018 – 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Генеральный план муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - денежные средства местного бюджета. - денежные средства областного бюджета. Финансирование из бюджета муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие транспорта общего пользования. 3. Развитие сети дорог поселения. 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского   района Ленинградской области.	

  Основные сведения о муниципальном образовании

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 3 июня 2009 г. № 50-оз «О преобразовании муниципальных образований «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и «Лесогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области объединены муниципальные образования Светогорское и Лесогорское городские поселения и вновь образованное муниципальное образование наделено статусом городского поселения – Светогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области.

Границы вновь образованного муниципального образования Светогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области (административный центр – город Светогорск) совпадают с границами объединившихся Светогорского и Лесогорского городских поселений, охватывают их территории. Административный центр поселения – г. Светогорск.

Городское поселение находится на Северо-Западе Выборгского муниципального района, граничит с Финляндией.

Границы МО «Светогорское городское поселение»:

По смежеству с Финляндией (на северо-западе):

От северного берега озера Суокуманъярви (пограничный столб № 182) на северо-восток по границе Выборгского района, смежной с российско-финляндской государственной границей, до озера Хийденъярви (пограничный столб № 13).

По смежеству с Каменногорским городским поселением

Далее на юг по восточному берегу озера Хийденъярви до его южной оконечности; далее на юг по прямой до лесной дороги (бывший населенный пункт Солнцево); далее на юго-восток по западной стороне этой лесной дороги до северо-восточного угла квартала 216 Дымовского участкового лесничества Северо-Западного лесничества; далее на юг по восточным границам кварталов 216, 220, 224, 229 и 223 Дымовского участкового лесничества Северо-Западного лесничества до автомобильной дороги Свободное – Топольки; далее на юг по западной стороне этой автомобильной дороги до грунтовой дороги (в 3 км севернее поселка Свободное); далее на юго-запад по северной стороне этой грунтовой дороги и ее створу до реки Новоселовка; далее на юго-восток по правому берегу реки Новоселовка до озера Свободное; далее на юго-восток по западному берегу озера Свободное до восточной границы квартала 175 Бородинского участкового лесничества Северо-Западного лесничества; далее на юг по восточной границе квартала 175, на запад по южной границе квартала 175 Бородинского участкового лесничества Северо-Западного лесничества до северо-восточного угла квартала 191 Бородинского участкового лесничества Северо-Западного лесничества (восточная оконечность озера Лебединое); далее на юг по восточным границам кварталов 191 и 203 Бородинского участкового лесничества Северо-Западного лесничества до автомобильной дороги Лесогорский – Зайцево; далее на запад по северной стороне этой автомобильной дороги (в сторону поселка Лесогорский) до восточного угла квартала 115 Лесогорского участкового лесничества Северо-Западного лесничества (в 6 км восточнее поселка Лесогорский); далее на юго-запад по юго-восточным границам кварталов 115, 127 и 126 Лесогорского участкового лесничества Северо-Западного лесничества до ЛЭП; далее на юго-запад по прямой (проходящей через восточную точку безымянного острова на реке Вуокса в 1,5 км юго-восточнее устья реки Сторожевая), пересекая автомобильную дорогу Каменногорск – Светогорск, железнодорожную линию Выборг – Светогорск и реку Вуокса, до лесной дороги на правом берегу реки Вуокса (в 2 км юго-восточнее устья реки Сторожевая); далее на северо-запад по северной стороне этой лесной дороги до северо-восточного угла квартала 156 Лесогорского участкового лесничества Северо-Западного лесничества; далее на запад по северным границам кварталов 156, 154, 54, 53, 52, 51, 50 и 41 Лесогорского участкового лесничества Северо-Западного лесничества до грунтовой дороги; далее на северо-восток по грунтовой дороге до реки Мышиная; далее на северо-запад по правому берегу реки Мышиная (вниз по течению) до озера Суокуманъярви; далее на северо-запад по северному берегу озера Суокуманъярви до исходной точки.

Площадь городского поселения составляет 42,6 тыс. га. Центр поселения г. Светогорск расположен в 60 км от районного центра г. Выборга и в 214 км от Санкт-Петербурга, является самым северным городом Ленинградской области.

В Светогорском городском поселении 4 населенных пункта с численностью населения на 01.01.2010 г. 18,92 тыс. чел., что составляет 10,0 % от общей численности населения Выборгского муниципального района. Плотность населения составляет 44,4 чел./км2, что значительно превышает средний показатель по Выборгскому муниципальному району и средний показатель по Ленинградской области 19,5 чел./км2.

Выгодное географическое и транспортно-транзитное положение (расположение вдоль границы России и Финляндии) определяет инвестиционную привлекательность территории. Поселение расположено вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей, пересекающих границу Российской Федерации и Финляндия. Наличие международного автомобильного и железнодорожного пункта пропуска «Светогорск» определяет развитие транспортной логистики, транзитных грузовых, легковых, автобусных потоков в страны Евросоюза. Автомобильная трасса «Выборг-Светогорск» выходит на скоростную магистраль «Скандинавия», соединяющую Санкт-Петербург и Хельсинки.

Между городами Иматра и Светогорск более 15 лет ведется сотрудничество по самым различным направлениям: культура, спорт, образование, молодежная политика, социальная сфера, предпринимательство, туризм и другие), что позитивно сказывается на деловом партнерстве и социально-экономическом развитии территории.

МО «Светогорское городское поселение» имеет развитый промышленный и сельскохозяйственный потенциал, удобную сеть железнодорожных магистралей и автомобильных дорог и занимает одно из ведущих мест в Выборгском муниципальном районе по объёму производства промышленной продукции. Промышленность является ведущей отраслью территориальной специализации Административный центр г. Светогорск – современный промышленный город с мощными инженерными коммуникациями и развитой инфраструктурой. На его территории успешно работает целлюлозно-бумажный комбинат ЗАО «Интернешнл Пейпер», выпускающий всемирно-известную бумажную продукцию.

К основным факторам, благоприятным для развития поселения относятся:

- стратегически значимое для региона транспортно-транзитное положение между Выборгом и Иматрой (Финляндия);

- развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая надежную железнодорожную и автомобильную связи поселения с Выборгом, Каменногорским городским поселением, Санкт-Петербургом, Финляндией;

- высокий промышленный потенциал;

- богатый природно-рекреационный потенциал.

### Краткая историческая справка

МО «Светогорское городское поселение» было образовано в составе Выборгского района 1 января 2010 года, что закреплено в результате референдума жителей муниципальных образований «Светогорское городское поселение» и «Лесогорское городское поселение», принявших решение об объединении двух муниципальных образований, законом Ленинградской области от 03.06.2009г. №50-оз «О преобразовании муниципальных образований «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и «Лесогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области».

Исторические аспекты развития территории

Рассматриваемая территория с 1811 года входила в состав Великого княжества Финляндского (как части России) – Выборгской губернии, в уезд Яскисский (Jääski или Jäskis). В 1887 г. был основан пос. Энсо. Здесь у водопада Ряйккёля (Räikkölä) на реке Вуоксе барон Ади Стандершкольд (1855-1935) построил завод древесной массы, а рядом с предприятием поселок, которому барон дал название Э́нсо (Enso, «первенец»). Позже завод был расширен до картонно-бумажной фабрики (энсовский комбинат или завод «Энсо»). Это было первое большое бумажное производство в Финляндии. Со временем Энсо стал промышленным и торговым центром уезда. Спустя несколько лет эти земли были выкуплены компанией «Энсо-Гутцейт», которая построила бумагоделательный завод, что и явилось градообразующей базой для развития Энсо.

Характерной чертой первого и второго этапов было преимущественное расположение жилых и общественных построек между р. Вуоксой и железной дорогой.

К третьему этапу развития поселка Enso можно отнести строительство жилых и коммунально-административных зданий вне системы комбината и за железной дорогой по плану. В 1916г. архитектор Биргер Брунила разрабатывает план застройки поселка Enso как с типовыми 2-х этажными деревянными жилыми домами, так и с особняками и коттеджами инженеров и служащих. Финский поселок Enso – единственный в своем роде: его четыре улицы по форме образуют «крыло птицы». Протекающая по поселку речка Унтерниска своими изгибами предопределила форму и пропорции улиц. Так были задуманы улицы: Pohjalantie – Спортивная, Kalevantie– Красных Командиров, Pellervontie – Ленина и Onnelantie – Кирова, они спроектированы под прямым углом к Tapiontie – Пограничной, как и все другие, примыкающие к ней улицы.

После окончания Зимней Войны и подписания 13 марта 1940 г. Московского договора большая часть Выборгской губернии была передана СССР. Новая граница разделила общину Яаски и прошла через станцию Энсо. Была создана совместная советско-финляндская комиссия по демаркации границы. Изначально Энсо должен был остаться на территории Финляндии. Однако 20 марта, всего через неделю после подписания мира, части Красной Армии безо всякого согласования с финской стороной и в нарушение подписанного Московского договора перешли линию новой границы и заняли Энсо. Финляндия была поставлена перед фактом, город и интересующий СССР завод «Энсо» стал относиться к СССР.

Во время Второй Мировой Войны с 21 августа 1941 г. по 24 сентября 1944 г. рассматриваемая территория была занята финскими войсками.

В 1948 г. поселок был переименован в город Светогорск по гидроэлектростанции, дающей свет. Через три года, в1951 г., был переименован завод «Энсо» – в Светогорский ЦБК.

Городской поселок Лесогорский расположен в 7 км от г. Светогорска и является одним из древнейших населенных пунктов Карельского перешейка. В административных границах г.п. Лесогорский расположены два населенных пункта: собственно Лесогорский (бывший финский пос. Яаски) и Лесогорский-1 (бывший финский пос. Кивиойя).

Населенный пункт, ныне имеющий название пос. Лесого́рский, до 1948 г. Яаски, Яскис имеет древнюю историю. Впервые упоминается в тексте Ореховского мирного договора 1323 года, в соответствии с которым Швеции были переданы приходы (погосты) Яскис, Эуряпя, Саволакс. После Русско-Шведской войны 1741 – 1743 г. перешёл к России. С 1918 по 1940 годы находился в составе независимой Финляндии (волость Яаски).

До XIX века основным занятием местного населения поселка Яаски были земледелие, охота, рыболовство. С начала XIX века к этим промыслам добавился извоз. Во второй половине XIX века с открытием в 1856 году Сайменского канала, началось экономическое развитие района. В 1879 году построена железнодорожная линия Ранхимяки-Петербург, а 1892 г. – линия Выборг-Иматра, строятся фабрики, мельницы, растет объем лесозаготовок. В первой половине XIX века в Яаски было организовано химическое предприятие, работающее на местной древесине. С 1940 г. посёлок получил статус поселка городского типа.

Остальная часть рассматриваемой территории включала сеть мелких сельских населенных пунктов. В настоящее время на рассматриваемой территории кроме г. Светогорска и городского поселка Лесогорский есть два населенных пункта: дер. Лосево и пос. Правдино.

Деревня Лосево. До 1939 г. деревни Jarvenkyla и Kiviniemi входили в состав волости Яаски Выборгской губернии (Финляндия). Топоним Jдrvenkylд в дословном переводе означает «Озерная деревняЗимой 1948 г. мызе Кивиниеми, входившей в состав деревни Ярвенкюля, присвоили наименование «д. Лосево» с мотивировкой: «по природным условиям». В ходе укрупнения хозяйства к деревне была присоединена деревня Яакковала.

Поселок Правдино. До 1939 г. деревни Littula и Seppala входили в состав волости Яаски Выборгской губернии (Финляндия). Зимой 1948 г. по решению сессии Яскинского сельсовета деревне Литтула было выбрано наименование «Знаменка». Вскоре решение изменили, назначив деревне имя «Правдино», образованное, очевидно, от фамилии политрука Александра Правдина, погибшего летом 1944 г. и похороненного в местечке Петровка. Переименование закрепили Указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 г. В ходе укрупнения хозяйства к деревне были присоединены соседние селения: Сеппяля, Велкула, Эйнола, Ревонмяки, Паярила и Пийспала.

Транспортная инфраструктура территории МО «Светогорское городское поселение» является структурной частью транспортной системы Ленинградской области. Поселение ориентировано на организацию и пропуск грузовых и пассажирских потоков на автомобильном и железнодорожном транспорте по направлениям на Санкт-Петербург, как центр тяготения Северо-Западного региона, город Выборг и Финляндию с учётом близости автомобильного таможенного перехода Светогорск – Иматра.

Из-за приграничного расположения в городском поселении находится 2 таможенных перехода: автомобильный и железнодорожный.

Светогорск – один из трёх автомобильных пунктов пропуска на границе между Россией и Финляндией на территории Выборгского района Ленинградской области. Пропускная способность – 1 300 автомобилей в сутки (в перспективе – до 3 500 машин). Пограничный переход в настоящее время работает 24 часа в сутки. Границу возможно пересечь и на велосипеде; велосипедисты проходят границу без очереди. Рядом с МАПП Светогорск (международный автомобильный пункт пропуска) находится таможенный пост Светогорский – ТЛТ (таможенно-логистический терминал) созданный в рамках переноса таможенного оформления на внешнюю границу России. Пешеходный переход запрещен.

Воздушный транспорт в городском поселении не развит.

### Железнодорожный транспорт

Железнодорожное хозяйство в МО «Светогорское городское поселение» представлено линией однопутной железной дороги Каменногорск – Светогорск. Общая протяжённость линии – 21,1 км. Железнодорожная линия Каменногорск – Светогорск примыкает к железнодорожному узлу города Каменногорска, где проходят линии Выборг – Хийтола и проектируемая линия Каменногорск – Лосево (Приозерский район). Балансодержатель и обслуживающая организация ОАО «РЖД».

В пределах поселения на железнодорожной линии расположены две железнодорожные станции: Лесогорский и Светогорск, и два остановочных пункта: Кивиоя и Платформа 24 км. Межгосударственная пограничная железнодорожная станция «Светогорск» является конечной ж/д станцией России на границе с Финляндией на данной линии.

Остановочный железнодорожный пункт Кивиоя обслуживает население северного планировочного района посёлка городского типа Лесогорского (посёлок Выборгский).

Промышленные и производственные предприятия, расположенные в Светогорске и Лесогорском имеют подъездные железнодорожные пути, поэтому доставка сырья и отправление продукции предприятий производится в основном железнодорожным транспортом. Переработка грузов на станции Светогорск связана с деятельностью основных градообразующих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Основными видами грузов по прибытию являются лесные и минерально-строительные. Объём грузовых перевозок железнодорожным транспортом за год составляют 18,25 млн. тонн-километров.

На пересечении с улично-дорожной сетью населённых пунктов и сетью внешних автомобильных дорог поселения устроенные регулируемые переезды:

- в створе улиц Заводская и Пограничная в Светогорске;

- южный въезд в промышленную зону в Светогорске;

- около станции Кивиоя в Лесогорском (посёлок Выборгский);

- в створе улицы Набережной в Лесогорском (посёлок Выборгский);

- в створе улицы Ленинградской в Лесогорском;

- на пересечении с автомобильной дорогой «Лесогорский – Зайцево».

Железнодорожные станции МО «Светогорское городское поселение»:

| № п/п | Наименование ж.д. станции | Характер работы | Класс | Путевое развитие | Наличие пассажирской платформы (с указанием материала, размера) | Техническое состояние сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесогорский | Проме-жуточная | 5 | 3 пути | 1 низкая пасс, платформа 92*3 ж/б с грав. наполнением (списана) | Состояние пасс. обустройств неудовлетвори-тельное |
| 2 | Кивиоя | Остано-вочный пункт |  |  | Списана | Состояние пасс. обустройств не удовлетвори-тельное |
| 3 | Пл. 24 км | Остано-вочный пункт |  |  |  |  |
| 4 | Светогорск | Участко-вая | 1 | 10 путей | 1 низкая пасс, платформа 72*3 ж/б с грав. наполнением (списана) | Состояние пасс. обустройств неудовлетвори-тельное |

### Автомобильный транспорт

Населённые пункты городского поселения: город Светогорск, посёлок городского типа Лесогорский, посёлок Правдино и деревня Лосево, связаны с основными транспортными узлами Ленинградской области сетью региональных автомобильных дороги федеральной автомобильной дорогой «Выборг – Светогорск».

Транзитные автомобильные потоки, идущие в Финляндию и из-за границы, проходят по автомобильной дороге Выборг – Светогорск. Дорога имеет III категорию. В 2009 году на трассе было зафиксировано наибольшее по области количество аварий с лобовым столкновением. Дорожное покрытие пришло в неудовлетворительное состояние после ремонта в 2008 году из-за растущего быстрыми темпами потока грузовых автомобилей и, соответственно, нагрузки на покрытие проезжей части. В настоящее время интенсивность движения по автомобильной дороге составляет около 3 500 ед./сут. Открытие третьего МАПП «Светогорск – Иматра» на границе Ленинградской области и Финляндии и его планируемое расширение приведут к дальнейшему росту интенсивности движения на трассе.

Для города Светогорска проблемой является отсутствие достаточных по размерам площадок отстоя большегрузов, ожидающих в очереди проезда через МАПП. Грузовые автомобили большого тоннажа в настоящее время ожидают очереди вдоль проезжей части жилой зоны города Светогорска и посёлка Лесогорского.

Со стороны Финляндии к государственной границе у города Светогорска подходит шестиполосная автомобильная магистральная дорога, не имеющая продолжения такого же класса на территории Российской Федерации. Схемой территориального планирования Ленинградской области предложна частичная реконструкция участка существующей дороги (изменение дороги в плане с увеличением радиуса кривых и расширение проезжей части в соответствии с категорией) от Выборга до проектируемых обходов Лесогорского и Светогорска. Автомобильная дорога федерального значения.

Основной внутрипоселковой автотранспортной артерией является дорога А-124 III категории Каменногорск – Светогорск, проходящая через Лесогорский и Светогорск.

Остальные автомобильные дороги регионального и местного значения, связывающие населённые пункты МО «Светогорское городское поселение», имеют грунтовое усовершенствованное покрытие.

На территории МО «Светогорское городское поселение» сформировалась озёрно-речная система и протекает самая крупная река Карельского перешейка – Вуокса, поэтому на пересечении с водными объектами автомобильные дороги имеют искусственные инженерные сооружения. Берега реки Вуоксы связывает автодорожный мост на дороге федерального значения «Выборг – Светогорск». Автотранспортная связь осуществляется также по сооружениям Светогорской ГЭС и Лесогорской ГЭС. Мостовые путепроводы устроены также через реку Сторожевая на автомобильной дороге «Выборг – Светогорск» и в Правдино, через реку Унтернискайоки и ручей Грязный в Светогорске и реку Давыдовка в Лесогорском.

Характеристики автомобильных дорог федерального значения МО «Светогорское городское поселение»

| № | Перечень автомобильных дорог | Общая протя-жён-ность, км | Техни-ческие категории | Тип покрытия | Ширина проезжей части, м | Средне-годовая интен-сивность, авт./сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выборг – Светогорск | 12,14 | III | асфальтобетон | 7,0 | 3 484 |

Характеристики автомобильных дорог регионального значения МО Светогорское городское поселение»

| № | Перечень автомобильных дорог | Общая протя-жён-ность, км | Техни-ческие категории | Тип покрытия | Ширина проезжей части, м | Средне-годовая интен-сивность, авт./сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесогорский – Светогорск (правый берег реки Вуоксы) | 10,01 | III | гравий | 5,0 | 115 |
| 2 | Каменногорск – Лесогорский А 124 | 3,14 | III | асфальтобетон | 7,0 |  |
| 3 | Лесогорский – Топольки Н 58 | 18,8 | IV | асфальтобетон/гравий | 3,5-6,0 | 77 |
| 4 | Лесогорский – Зайцево Н 57 | 6,9 | IV | гравий | 5,0 |  |
| 5 | Среднегорье – Топольки А 126 | 10,81 | III | гравий | 4,0-5,0 |  |
| 6 | Подъезд к пос. Правдино | 4,78 | IV | асфальтобетон | 6,0 |  |

Пассажирские перевозки

Население МО «Светогорское городское поселение» обслуживается автобусным общественным транспортом.

В связи с уменьшением пассажиропотока на направлении «Выборг-Светогорск»  единственная фирма, занимающаяся пригородными дизель-поездами Выборг – Светогорск, Северо-Западная пригородная пассажирская компания прекратило движение электропоездов.

Автобусные маршруты МО «Светогорское городское поселение»

| № | Номер маршрута | Направление | Протяжённость, км | Интенсивность движения в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | Светогорск (п.Выборгский – ГЭС – Пионерлагерь) |  | каждые полчаса с 6:30 до 19:40 |
| 2 | 126 | Светогорск – Выборг | 56 | 8 рейсов в одном направлении |
| 3 | 182/185 | Светогорск – Лесогорский – Лосево | 12/10 | каждый час с 6:30 до 00:35 |
| 4 | 183 | Светогорск – Каменногорск | 32 | 4 рейса в одном направлении |
| 5 | 184 | Светогорск – Правдино |  | 2 рейса в одном направлении |
| 6 | 810Д | Светогорск – Санкт-Петербург (ст. Девяткино) | 188 | 4 рейса в одном направлении |

Железнодорожного пассажирского трансграничного сообщения в сторону Финляндии на линии Каменногорск – Светогорск нет.

Пассажирскими перевозками на автобусах занимаются предприятия города Светогорска, ООО «СЖКХ» и Транспортная компания «ПИТЕРАВТО». Пассажирские автобусные маршруты осуществляются по направлениям: в Каменногорск, в Выборг, в Санкт-Петербург и внутри МО «Светогорское городское поселение». Объём пассажирских перевозок автомобильным транспортом за год составляют 29 334,7 млн. пассажиро-километров.

Светогорск имеет только автобусное прямое сообщение с Санкт-Петербургом – автобусный маршрут №810Д.

Автобусная станция расположена около железнодорожной станции Светогорск.

Перечень автовокзалов, расположенных на территории МО «Светогорское городское поселение».

| № п/п | Наименование объекта | Собственник объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автовокзал | ООО «СЖКХ» | Выборгский муниципальный район, город Светогорск, ул. Вокзальная, д. 10 |

### Улично-дородная сеть

Для сложившейся застройки населённых пунктов характерна прямоугольная система улично-дорожной сети. Жилая усадебная застройка, появляющаяся в последние десятилетия, имеет свободную схему уличной сети и, по большей части, обслуживается тупиковыми улицами. Большинство улиц капитальной застройки имеют твердое покрытие.

Город Светогорск имеет развитую систему магистральных и жилых улиц. Улицы Пограничная, Барочная – Гарькавого и Красноармейская связывают жилую застройку с центром в широтном направлении. В меридиональном направлении проходят улицы Победы, Спортивная, Лесная и Льва Толстого. В центральной части города в меридиональном направлении также проходит благоустроенная зелёная зона, как основное пешеходное направление в городе.

Особенностью планировочной структуры посёлка городского типа Лесогорского является то, что он состоит из трёх планировочных районов, расположенных на расстоянии нескольких километров друг от друга. Через центральный планировочный район, сформировавшийся на левом берегу Вуоксы, проходит автомобильная дорога «Выборг – Светогорск». На территории посёлка к ней примыкают автомобильные дороги регионального значения под острым углом, что усложняет маневрирование транспортных средств на перекрёстках и снижает безопасность.

На расстоянии 6 км к северу по существующей автомобильной дороге «Выборг – Светогорск» расположен северный планировочный район (посёлок Выборгский). Внешняя автомобильная дорога, называемая в границах посёлка Ленинградское шоссе, не является главной улицей посёлка. Малоэтажная и средней этажности жилая и общественная застройка посёлка спроектирована вдоль улиц Труда и Октябрьской, выходящих на шоссе.

Жилая усадебная застройка на правом берегу Вуоксы формируется вдоль автомобильных дорог: «Лесогорский – Светогорск» и дороги местного значения. Жилые образования по большей части обслуживаются тупиковыми дорогами и улицами. При дальнейшем развитии правобережного планировочного района важно связать существующие дороги в единую улично-дорожную сеть.

Посёлок Правдино обслуживается подъездной автомобильной дорогой регионального значения, в границах посёлка являющейся главной улицей.

Через деревню Лосево проходит автомобильная дорога регионального значения «Лесогорский – Топольки» и выезд на автомобильную дорогу «Лесогорский – Зайцево» (в границах населённого пункта – Озерная улица). Улицы в жилой застройке не имеют чёткой схемы.

К промышленным объектам Светогорского городского поселения подходят подъездные автомобильные дороги местного значения.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации в МО «Светогорское городское поселение» составляет 122 автомобиля на 1000 человек.

Жилая зона населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» представлена по большей части усадебной застройкой, и владельцы автотранспорта хранят автомобили на придомовых участках или в пристроенных гаражах.

Комплексы гаражей боксового типа были построены рядом с малоэтажной и многоэтажной застройкой в Светогорске, Лосево и Лесогорском. Открытые парковки организовано около общественных объектов.

Вдоль автомобильной дороги «Выборг – Светогорск» расположены все необходимые для обслуживания транспортных средств объекты: автомастерские, станции технического обслуживания и АЗС.

Предприятия по хранению и обслуживанию автотранспортных средств

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес местоположения предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Фалькон» | г. Светогорск, ул. Победы (район дома № 55) | ПИР под строительство гаражного хозяйства |
| 2. | ИП Федотов А.Е. | г. Светогорск, ул. Красноармейская (район дома № 32) | Платная автостоянка легковых автомобилей |
| 3 | ИП Федотов А. Е. | г. Светогорск, ул. Спортивная, 1 | Платная автостоянка легковых автомобилей |
| 4 | ИП Самончик В.В. | г. Сетогорск, ул. Пушкинская | Строительство СТО |
| 5 | ООО «Клин-Кар» | г. Светогорск, ул. Победы (в районе дома №55) | Строительство СТО |
| 6 | ЗАО «Парсек» | г. Светогорск, ул. Победы | СТО |
| 7. | ИП Рудаков Е.А. | г. Светогорск, ул. Победы | Строительство СТО |
| 8. | ООО «Элинас» | пгт Лесогорский, ул. Ленинградская | Ремонт колёс (автомастерская) |
| 9. | ИП Бобров М.Е. | пгт Лесогорский ул. Набережная | СТО |
| 10. | ООО «Энтузиаст» | г. Светогорск, ул. М. Горького, д. 1 | Производственная база (находится и СТО) |

Существующие автозаправочные станции

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес местоположения предприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «ВТК» | г. Светогорск, район МАПП |
| 2 | АЗС № 505 ООО «Синклит». | г. Светогорск, район МАПП, ул. Победы, 23 |
| 3 | ЗАО «ВТК» | г. Светогорск, ул. Победы |
| 4 | АЗС | г. Светогорск, ул. Победы |

На территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области, для реализации мероприятий адресной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 - 2020 годы» за счет средств бюджета поселения и областного бюджета выполняются ряд работ, а именно:	
- работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах;	
- работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах.
   За счет средств местного бюджета производится оплата за электроэнергию и техническое  обслуживание сетей уличного освещения, а так же приобретаются электротовары для уличного освещения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского   района Ленинградской области.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Светогорск |
| 1. | г. Светогорск | ул. Пограничная | 0,74 | IV | асфальт |
| 2. | г. Светогорск | ул. Кирова | 0,885 | IV | асфальт |
| 3. | г. Светогорск | ул. Лесная | 1,3 | IV | асфальт |
| 4. | г. Светогорск | ул. Льва Толстого | 1,523 | V | Грунт |
| 5. | г. Светогорск | ул. Красноармейская (участок от ул. Победы до СНТ «Бумажник») | 3,97 | IV | Асфальт |
| 6. | г. Светогорск | ул. Льва Конторовича | 1,55 | V | Грунт |
| 7. | г. Светогорск | ул. Ленина | 0,735 | IV | Асфальт |
| 8. | г. Светогорск | ул. Пушкинская | 0,546 | V | Грунт |
| 9. | г. Светогорск | ул. Спортивная | 1,475 | IV | Асфальт |
| 10. | г. Светогорск | ул. Рощинская | 0,62 | IV, V | Асфальт, грунт |
| 11. | г. Светогорск | ул. Гарькавого | 0,705 | IV | Асфальт |
| 12. | г. Светогорск | ул. Коробицына | 0,34 | IV | Асфальт |
| 13. | г. Светогорск | ул. Московская | 0,18 | V | Грунт |
| 14. | г. Светогорск | ул. Садовая | 0,175 | V | Грунт |
| 15. | г. Светогорск | ул. Барочная | 0,185 | IV | Асфальт |
| 16. | г. Светогорск | ул. Парковая | 0,29 | IV | Асфальт |
| 17. | г. Светогорск | ул. Заречная | 0,276 | IV | Асфальт |
| 18. | г. Светогорск | ул. Пионерская | 2,67 | IV | Асфальт |
| 19. | г. Светогорск | ул. Каскадная | 0,85 | IV | асфальт |
| 20. | г. Светогорск | ул. Батальонная | 0,1 | V | Грунт |
| 21. | г. Светогорск | ул. Горная | 0,1 | V | Грунт |
| 22. | г. Светогорск | ул. Заводская | 1,101 | IV | Асфальт |
| 23. | г. Светогорск | ул. Школьная | 0,3 | IV | Асфальт |
| 24. | г. Светогорск | ул. Красных Партизан | 0,175 | V | Грунт |
| 25. | г. Светогорск | ул. Морская | 0,175 | V | Грунт |
| 26. | г. Светогорск | ул. Ленинградская | 0,38 | IV, V | Асфальт, грунт |
| 27. | г. Светогорск | ул. Суворова | 0,235 | V | Грунт |
| 28. | г. Светогорск | ул. Советская | 0,175 | IV | Асфальт |
| 29. | г. Светогорск | ул. Вокзальная | 0,11 | IV | Асфальт |
| 30. | г. Светогорск | ул. Буденного | 0,28 | V | Грунт |
| 31. | г. Светогорск | ул. Максима Горького | 0,24 | V | Грунт |
| 32. | г. Светогорск | ул. Березовая аллея | 0,13 | IV | Асфальт |
| 33. | г. Светогорск | ул. Чайковского | 0,175 | V | Грунт |
| 34. | г. Светогорск | ул. Леншоссе | 0,2 | V | Грунт |
| 35. | г. Светогорск | от ул. Победы до городского кладбища | 0,45 | IV | Асфальт |
| 36. | г. Светогорск | от ул. Победы до дома № 79 по Леншоссе | 0,34 | V | Грунт |
| пгт. Лесогорский |
| 37. | пгт. Лесогорский | ул. Заречная | 0,704 | V | Грунт |
| 38. | пгт. Лесогорский | ул. Ленинградская | 0,59 | IV | Асфальт |
| 39. | пгт. Лесогорский | ул. Еловая аллея | 0,56 | V | Грунт |
| 40. | пгт. Лесогорский | ул. Генераторная | 3,308 | IV | Асфальт |
| 41. | пгт. Лесогорский | ул. Лесная | 0,492 | IV | Асфальт |
| 42. | пгт. Лесогорский | ул. Школьная | 0,905 | IV | Асфальт |
| 43. | пгт. Лесогорский | Школьный переулок | 0,164 | IV | Асфальт |
| 44. | пгт. Лесогорский | ул. Советов | 1,267 | IV | Асфальт |
| 45. | пгт. Лесогорский | ул. Горная | 0,2 | V | Грунт |
| 46. | пгт. Лесогорский | ул. Гранитная | 1,1 | V | Грунт |
| 47. | пгт. Лесогорский | ул. Выборгское шоссе | 2,42 | V | Грунт |
| 48. | пгт. Лесогорский | ул. Зеленый переулок | 0,788 | IV | Асфальт |
| 49. | пгт. Лесогорский | ул. Садовая | 0,485 | IV | Асфальт |
| 50. | пгт. Лесогорский | ул. Подгорная | 0,385 | IV | Асфальт |
| 51. | пгт. Лесогорский | ул. Летчиков | 0,93 | IV | Асфальт |
| 52. | пгт. Лесогорский | ул. Набережная | 1,122 | IV | Асфальт |
| 53. | пгт. Лесогорский | ул. Московская | 0,856 | IV | Асфальт |
| 54. | пгт. Лесогорский | ул. Гагарина | 0,289 | V | Грунт |
| 55. | пгт. Лесогорский | ул. Труда | 0,61 | IV | Асфальт |
| 56. | пгт. Лесогорский | ул. Майская | 0,235 | IV | Грунт |
| 57. | пгт. Лесогорский | Ул. Октябрьская | 0,7 | IV | Асфальт |
| 58. | пгт. Лесогорский | ул. Березовая аллея | 0,212 | V | Грунт |
| 59. | пгт. Лесогорский | Ленинградское шоссе | 0,3 | V | Грунт |
| 60. | пгт. Лесогорский | ул. Лесной кордон | 0,35 | V | Грунт |
| 61. | пгт. Лесогорский | ул. Песочная | 0,53 | V | Грунт |
| 62. | пгт. Лесогорский | ул. Сентябрьская | 0,705 | V | Грунт |
| д. Лосево |
| 67. | д. Лосево | ул. Новая | 1,38 | IV | Асфальт |
| 68. | д. Лосево | ул. Озерная | 2,22 | V | Грунт |
| 69. | д. Лосево | ул. Заречная | 1,7 | V | Грунт |
| 70. | д. Лосево | ул. Пограничная | 0,276 | V | Грунт |
| 71. | д. Лосево | ул. Школьная | 0,47 | V | Грунт |
| 73. | д. Лосево | ул. Прибрежная | 0,68 | V | Грунт |
| п. Правдино |
| 74. | п. Правдино | ул. Сторожевая | 0,692 | V | Грунт |
| 75. | п. Правдино | ул. Летчика Шаврова | 0,52 | V | Грунт |
| 76. | п. Правдино | ул. Кузнечная | 0,102 | V | Грунт |

Транспортная инфраструктура территории МО «Светогорское городское поселение» является структурной частью транспортной системы Ленинградской области. Поселение ориентировано на организацию и пропуск грузовых и пассажирских потоков на автомобильном и железнодорожном транспорте по направлениям на г. Санкт-Петербург, как центр тяготения Северо-Западного региона, г. Выборг –  административный центр муниципального района и Финляндию с учётом близости автомобильного таможенного перехода Светогорск – Иматра.

Из-за приграничного расположения в городском поселении находится 2 таможенных перехода: автомобильный и железнодорожный.

г. Светогорск – один из трёх автомобильных пунктов пропуска на границе между Россией и Финляндией на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. Пропускная способность – 1 300 автомобилей в сутки (в перспективе – до 3 500 машин). Пограничный переход в настоящее время работает 24 часа в сутки. Границу возможно пересечь на велосипеде; велосипедисты проходят границу без очереди. Рядом с МАПП Светогорск (международный автомобильный пункт пропуска) находится таможенный пост Светогорский – ТЛТ (таможенно-логистический терминал) созданный в рамках переноса таможенного оформления на внешнюю границу России. Пешеходный переход границы запрещен.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в муниципальном образовании «Светогорское городское  поселение» Выборгского района Ленинградской области, отсутствуют.

Возросший уровень жизни населения влияет на увеличение интенсивности транспортного движения, а современные условия жизни требуют повышения качества технической оснащенности организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности движения пешеходов проезжие части г. Светогорска оснащены «искусственными неровностями», что заставляет водителей принудительно снижать скорость движении автотранспорта в жилой зоне.

С целью предупреждения  создания аварийных ситуаций и возникновению дорожно-транспортных происшествий на территории населенных пунктов 
МО необходимо установить дополнительные «искусственные неровности» - «лежачие полицейские», дорожные и информационные знаки. В соответствии с проектом дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на территории МО «Светогорского городского поселения», содержание и обслуживание технических средств регулирования, ежегодного ухода за 190 дорожными, информационными знаками на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение», а так же ежегодное нанесение дорожной разметки в объеме - 958 м2.

Рост интенсивности движения на дорогах и проездах населенных пунктов                                МО «Светогорское городское поселение» ведет к возрастанию изнашивающего                                  и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ.

Для поддержания улично-дорожной сети муниципального образования в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим своевременный ремонт покрытия проезжей части. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.

Протяженность улично-дорожной сети МО «Светогорское городское поселение» составляет 51,93 км.

Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
35 % от общей площади покрытий.

Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности  и уровня  надежности – через 10 лет;

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;

- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.

В связи с существенным ускорением темпов роста интенсивности движения 
и нагрузок на дороги и проезды в  населенных пунктах  пгт Лесогорский, дер. Лосево, 
г. Светогорск в последние годы, износ асфальтобетонного  покрытия происходит значительно быстрее.

Темпы роста количества автотранспортных средств на дорогах муниципального образования опережают темпы развития улично-дорожной сети.

Важными мероприятиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети города, являются ремонтные работы асфальтобетонного покрытия дорог и проездов на территории города и установка ограничителей скорости - искусственных дорожных препятствий.

Повышение уровня жизни населения МО «Светогорское городское поселение» требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию 
и своевременной санитарной уборке дорог, проездов, пешеходных зон объектов благоустройства и озеленения,  расположенных на территории населенных пунктов 
МО «Светогорское городское поселение».

В рамках работ по санитарному содержанию и механизированной уборке территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» осуществляются работы по уборке дорог и проездов в зимнее и летнее время.

Летом выполняются работы, обеспечивающие  чистоту.

Основная задача уборки дорог и проездов в летнее время заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог.

Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха.

Основными операциями по летней уборке улично-дорожной сети города является подметание, мойка покрытий дорог и проездов,  ручная очистка прибордюрной зоны, уборка и вывоз мусора.

Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы.

При уборке дорог и проездов в зимнее время обеспечивается три основных вида работ:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего и уплотненного снега;

- погрузка и вывоз снега и скола;

- посыпка дорог пескосоляной смесью.

Важнейшим условием качественного выполнения работ при  уборке дорог 
и проездов в зимнее   время является ее своевременность.

При несвоевременной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах и проездах города, создает  условия для возникновения ДТП.

Механизированная уборка дорог и проездов позволяет поддерживать покрытие дорог, проездов в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм и правил  безопасности дорожного движения.

Площадь улично-дорожной сети МО «Светогорское городское поселение», убираемая механизированным способом  составляет 439 990 м²;

Площадь усовершенствованных покрытий, требующих текущего содержания,  составляет дорожных покрытий -382 492м2; на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах – 2145 м2; тротуаров – 52335 м2 в зимнее время; -дорожных покрытий – 243209  м2; открытых тротуаров - 5233,5 м2  в летнее время.

При обеспечении санитарного содержания территории города ручным способом очищаются лотки, урны, осуществляется содержание дорожных знаков, стелы, очищаются 
от мусора автобусные остановки площадью- 2436м2, территории без покрытия, детские и спортивные площадки, зеленые зоны мест массового отдыха.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера
передвижения населения и перевозов грузов на территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Транзитные автомобильные потоки, идущие в Финляндию и из-за границы, проходят по автомобильной дороге Выборг – Светогорск. Дорога имеет III категорию и связывает автомобильную дорогу федерального значения А - 181 «Скандинавия» - Санкт – Петербург – Выборг – граница с Финлянской Республикой. В 2009 году на трассе было зафиксировано наибольшее по области количество аварий с лобовым столкновением. Дорожное покрытие пришло в неудовлетворительное состояние после ремонта в 2008 году из-за растущего быстрыми темпами потока грузовых автомобилей и, соответственно, нагрузки на покрытие проезжей части. В настоящее время интенсивность движения по автомобильной дороге составляет около 3 500 ед./сут. Открытие третьего МАПП «Светогорск» на границе Ленинградской области и Финляндии и его планируемое расширение приведут к дальнейшему росту интенсивности движения на трассе.

Для г. Светогорск проблемой является отсутствие достаточных по размерам площадок отстоя большегрузов, ожидающих в очереди проезда через МАПП. Грузовые автомобили большого тоннажа в настоящее время ожидают очереди вдоль проезжей части жилой зоны г. Светогорск и г. п. Лесогорский.

Со стороны Финляндии к государственной границе у г. Светогорск подходит шестиполосная автомобильная магистральная дорога, не имеющая продолжения такого же класса на территории Российской Федерации. Схемой территориального планирования Ленинградской области предложна частичная реконструкция участка существующей дороги до II категории: изменение дороги в плане с увеличением радиуса кривых и расширение проезжей части в соответствии с категорией, строительство обходов г. Светогорска и пгт Лесогорский.

Ввоз сырья и вывоз продукции предприятий г. Светогорск: ЗАО «Интернешнл Пейпер» и ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. На территории МО «Светогорское городское поселение» расположена железнодорожная станция пограничного перехода Светогорск-Экспорт, предназначенная для грузовых работ. Объём грузовых перевозок железнодорожным транспортом за год составляют 18,25 млн. тонн-километров. Переработка грузов на станции Светогорск связана с деятельностью основных градообразующих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Основными видами грузов по прибытию являются лесные и минерально-строительные.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.	
Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. 	
Для достижения этого необходимо решить следующие задачи: 
- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); 	
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); 	
- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 
- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; 
- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры; 
- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения	
  Основными проблемами сети внешних дорог на территории МО «Светогорское городское поселение», как и в Ленинградской области, в целом, является:

- не соответствие дорог нормативным категориям, исходя из интенсивности движения;

- недостаточно развитые автодорожные линии между Россией и европейскими странами;

- не все дороги регионального и местного значения имеют усовершенствованные покрытия, необходимые для круглогодичного проезда транспорта;

- низкое техническое состояние сети внутрихозяйственных дорог;

- несоответствие технических параметров ряда существующих дорог сложившимся условиям движения и размерам транспортных протоков;

- отсутствие обхода автомобильными магистралями города Светогорска;

- несоответствие параметров ряда магистралей и габаритов мостовых переходов размерам транспортных потоков;

- низкое качество дорог подводящих к таможенным переходам;

- существующие остановки пассажирского транспорта не соответствуют безопасности движения по автомобильным дорогам.

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства в области развития железнодорожного транспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| Федерального значения |
| 1 | На железнодорожной линии «Каменногорск – Светогорск» предусматривается реконструкция железнодорожных платформ на станциях: Лесогорский и Светогорск | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 2 | Реконструкция существующих и устройство новых переездов, оборудованных устройствами автоматической переездной сигнализацией с автошлагбаумами и устройствами заграждения переезда (УЗП) на пересечении железнодорожной линии «Каменногорск – Светогорск» с улично-дорожной сетью Светогорского городского поселения | Расчетный срок (2020-2030 годы) |

### Мероприятия по размещению объектов капитального строительства в области развития воздушного транспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| Федерального значения |
| 1 | Строительство двух вертолётных площадок в промышленных зонах города Светогорска: существующей – на юго-западе и проектируемой – на северо-востоке | Расчетный срок (2020-2030 годы) |

### Мероприятия по размещению объектов капитального строительства в области развития водного транспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| Местного значения |
| 1 | Реконструкция существующих пирсов для маломерных судов на озере Лесогорском и организация проката | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 2 | Устройство пирсов для маломерных судов на берегу озера Ясного около проектируемых баз отдыха с организацией проката | Расчетный срок (2020-2030 годы) |

### Мероприятия по размещению объектов капитального строительства в области развития автомобильных дорог

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| Федерального значения |
| 1 | Строительство автомобильной дороги федерального значения II категории «Выборг – Светогорск – госграница»: трасса пройдёт частично по реконструируемой автомобильной дороге федерального значения III категории «Выборг – Светогорск» с изменением параметров согласно повышению категории с устройством обходов города Светогорска и посёлка городского типа Лесогорского | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 2 | Строительство двух автодорожных мостов на участке автомобильной дороги «Выборг – Светогорск – госграница» через реки Вуокса и Сторожевую | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 3 | Обеспечение пересечения в разных уровнях автомобильной дороги «Выборг – Светогорск – госграница» и железнодорожной линии «Каменногорск – Светогорск» | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 4 | Устройство пересечения в разных уровнях (транспортной развязки) между проектируемой автомобильной дорогой федерального значения «Выборг – Светогорск – госграница» и подъездными дорогами к посёлку городского типа Лесогорскому (участок существующей дороги «Выборг – Светогорск») и посёлку Правдино | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 5 | Устройство пересечения в разных уровнях (транспортной развязки) между проектируемой автомобильной дорогой федерального значения «Выборг – Светогорск – госграница» и автомобильной дорогой III категории «Каменногорск – Светогорск» | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 6 | Устройство кольцевого пересечения в одном уровне на примыкании автомобильной дороги «Лесогорский – Топольки» к существующей автомобильной дороге федерального назначения «Выборг – Светогорск» | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 7 | Устройство 2 неполных транспортных развязок (без левых поворотов) в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги федерального значения «Выборг – Светогорск – госграница»: с северной подъездной автомобильной дорогой к посёлку Правдино; с автомобильной дорогой местного значения – восточный въезд в Светогорск. | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 8 | Устройство 4 глухих транспортных развязок (проколов) на пересечении автомобильной дороги федерального значения «Выборг – Светогорск – госграница»: с автомобильной дорогой «Лесогорский – Светогорск»; с подъездной автомобильной дорогой к Лесогорской ГЭС на левом берегу Вуоксы; с автомобильной дорогой «Лесогорский – Топольки»; с подъездной автомобильной дорогой к проектируемому садоводству «Ключевое» от Лесогорского. | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 9 | Устройство площадки для отстоя грузового автотранспорта, ожидающего проезда через МАПП «Светогорск», в северной части участка обхода города Светогорска автомобильной дороги федерального значения «Выборг – Светогорск – госграница» | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 10 | Устройство двух транспортных развязок в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги федерального назначения «Выборг – Светогорск – госграница» с магистральными улицами районного значения города Светогорска | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 11 | Строительство внеуличного пешеходного перехода в Светогорске на пересечении пешеходной улицы с автомобильной дорогой «Выборг – Светогорск – госграница» около Грязного ручья с возможностью пропуска велосипедистов | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| Местного значения |
| 12 | Строительство двух комплексов по обслуживанию транспортных средств, включающих в себя АЗС, СТО и автомобильную мойку, вдоль автомобильной дороги федерального значения «Выборг – Светогорск – госграница»: около транспортной развязки на пересечении с восточным въездом в город Светогорск; около проектируемой промышленной зоны в северной части города Светогорска; и одного комплекса на улице Победы недалеко от железнодорожной станции Светогорск | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 13 | Передача автомобильных дорог регионального значения в муниципальную собственность: Лесогорский – Зайцево Н-57; подъезд к посёлку Правдино; Лесогорский – Светогорск; Лесогорский – Топольки Н-58. | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 14 | Реконструкция северной подъездной автомобильной дороги к посёлку Правдино | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 15 | Реконструкция существующей дороги местного значения и лесной дороги на правом берегу реки Вуокса для устройства подъездной дороги к рекреационным объектам | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 16 | Строительство подъездных дорог к садоводству «Ключевое» от Лесогорского и Лосево | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 17 | Устройство велосипедных маршрутов между Светогорском, Лесогорским и Лосево | Расчетный срок (2020-2030 годы) |

### Мероприятия по размещению объектов капитального строительства в области развития улично-дорожной сети населённых пунктов

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| Местного значения |
| 1 | Реконструкция улично-дорожной сети города Светогорска с устройством северной магистральной улицы районного значения до улицы Победы | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 2 | Устройство обособленных велосипедных дорожек вдоль магистральных улиц города Светогорска с выездом к МАПП «Светогорск» и оборудованных стоянок для велосипедов у объектов массового посещения | Первая очередь (2017-2020 годы) |
| 3 | Продление Лесной улицы до проектируемей северной промышленной зоны в Светогорске; устройство сети улиц местного значения, обслуживающей предприятия | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 4 | Устройство пешеходной улицы с велосипедными дорожками, идущей от северной промышленной зоны к жилой застройке города Светогорска | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 5 | Реконструкция улично-дорожной сети посёлка городского типа Лесогорский с приведением к прямоугольной схеме; устройство Х-образного пересечения Гранитной и Ленинградской улиц (автомобильные дороги – существующая «Выборг – Светогорск» и «Каменногорск – Лесогорский» ) | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 6 | Строительство комплексов гаражей для проектируемой жилой застройки в посёлке городского типа Лесогорский | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 7 | Устройство обособленных велосипедных дорожек вдоль главных улиц Лесогорского и Лосево и оборудованных стоянок для велосипедов у объектов массового посещения | Расчетный срок (2020-2030 годы) |
| 8 | Реконструкция улично-дорожной сети деревни Лосево и посёлка Правдино: продление тупиковых улиц и проездов, спрямление существующих улиц и строительство новых улиц, обслуживающих проектируемые жилые районы | Расчетный срок (2020-2030 годы) |

### Мероприятия по размещению объектов капитального строительства в области развития общественного пассажирского автотранспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| Местного значения |
| 1 | Закупка новых автобусов | Первая очередь (2017-2020 годы) |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского  района Ленинградской области. 				В результате анализа улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:	
- неудовлетворительное техническое состояние городских и поселковых улиц и дорог;
- недостаточность ширины проезжей части;	
- значительная протяженность грунтовых дорог;	
- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.	
Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих деревни устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.
Наибольшая доля из общего объема средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной сети  МО «Светогорское городское поселение» на 2017 - 2030 годы, требуется на ремонт автомобильных дорог,  строительство новых в вновь разработанных  кварталах индивидуально – жилищной застройки.
Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2030 годы. 	
Главным условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу МО «Светогорское городское  поселение» достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников. Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.	
В результате анализа состояния улично-дорожной сети МО «Светогорское городское  поселение» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.
Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.
Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития МО «Светогорское городское поселение», отмечается следующее:
- бюджетная обеспеченность низкая;	
- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;
- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;
- состояние жилищного фонда - в большей части удовлетворительное;	
- доходы населения на уровне среднего по району.	
Источники финансирования Программы:	
- денежные средства местного бюджета.	
- денежные средства областного бюджета.	
Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального автомобильных дорог.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры                  на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скашивание травы животным. Одним  из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования «Светогорское городское  поселение» Выборгского района Ленинградской области.	
    Администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы.	                                                                                                 Мониторинг Программы включает следующие этапы:	
1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;
2.Вверификация данных;	
3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.	 
Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке при изменении мероприятий.